Distancia Mínima:
Descripción:
Este componente se usa para decidir a cual de los dos ascensores llamar cuando se produce una llamada y ambos están libres.
- Entradas:
- A11, A10 : Longitud 2 bits. Piso en que está el ascensor 1.
- A01, A00 : Longitud 2 bits. Piso en que está el ascensor 0.
- Salidas:
- C : Longitud 1 bit. Pulso de llamada al ascensor correspondiente.
Se designa con P (longitud 2 bits) al piso en que se produce la llamada y se diseña el componente para que P sea una constante. Aplicando la reglas de decisión, y usando mapas de Karnaugh para reducir las expresiones, resulta:

P = 00 → subsuelo
A01,A00 / A11,A10		(subsuelo) dist = 0	(PB) dist = 1	(2º) dist = 3	(1º) dist = 2
		0 0	0 1	1 1	1 0
(subs) dist = 0	0 0	1	1	1	1
(PB) dist = 1	0 1	0	1	1	1
(2º) dist = 3	1 1	0	0	1	0
(1º) dist = 2	1 0	0	0	1	1

P = 01 → PB (planta baja)
A01,A00 / A11,A10		(subsuelo) dist = 1	(PB) dist = 0	(2º) dist = 2	(1º) dist = 1
		0 0	0 1	1 1	1 0
(subs) dist = 1	0 0	1	0	1	1
(PB) dist = 0	0 1	1	1	1	1
(2º) dist = 2	1 1	0	0	1	0
(1º) dist = 1	1 0	1	0	1	1

P = 10 → 1º piso
A01,A00 / A11,A10		(subsuelo) dist = 2	(PB) dist = 1	(2º) dist = 1	(1º) dist = 0
		0 0	0 1	1 1	1 0
(subs) dist = 2	0 0	1	0	0	0
(PB) dist = 1	0 1	1	1	1	0
(2º) dist = 1	1 1	1	1	1	0
(1º) dist = 0	1 0	1	1	1	1

P = 11 → 2º piso
A01,A00 / A11,A10		(subsuelo) dist = 3	(PB) dist = 2	(2º) dist = 0	(1º) dist = 1
		0 0	0 1	1 1	1 0
(subs) dist = 3	0 0	1	0	0	0
(PB) dist = 2	0 1	1	1	0	0
(2º) dist = 0	1 1	1	1	1	1
(1º) dist = 1	1 0	1	1	0	1

C = C(A11, A10, A01, A00)

P=00
C subsuelo = ¬A11·¬A10 + ¬A11·A01 + A01·A00 + ¬A10·A01 + ¬A11·A00

P=01;
C planta baja = ¬A10 ⋅ ¬A00 + ¬A11 ⋅ A10 + A01 ⋅ A00

P=10
C primer piso = ¬A10 ⋅ A11 + ¬A01 ⋅ ¬A00 + A10 ⋅ A00

P=11
C segundo piso = A11 ⋅ A10 + ¬A01 ⋅ ¬A00 + A10 ⋅ ¬A01 + A11 ⋅ ¬A01 + A11 ⋅ ¬A00